## Slide 1: 数字逻辑设计实验
马德
made@zju.edu.cn
实验11、同步时序电路设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法
掌握时序电路的激励函数、状态图、状态方程的运用
掌握用Verilog进行有限状态机的设计、调试、仿真
掌握用FPGA实现时序电路功能

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位同步二进制计数器
任务2：以Verilog行为描述方式设计16位可逆二进制同步计数器

## Slide 6: 实验原理
4位二进制同步计数器
4位可逆二进制同步计数器
分频器

## Slide 7: 4位二进制同步计数器（1）
DA | QA QB |  |  |  | 
QC QD |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 | 1 | 1 |  | 
 | 01 | 1 | 1 |  | 
 | 11 | 1 | 1 |  | 
 | 10 | 1 | 1 |  | 
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
根据D触发器原理，在clk作用下Q = D，4位计数器的Q和D关系如左表

## Slide 8: 4位二进制同步计数器（2）
DB | QA QB |  |  |  | 
QC QD |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  | 1 |  | 1
 | 01 |  | 1 |  | 1
 | 11 |  | 1 |  | 1
 | 10 |  | 1 |  | 1
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9: 4位二进制同步计数器（3）
DC | QA QB |  |  |  | 
QC QD |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  |  | 1 | 
 | 01 |  |  | 1 | 
 | 11 | 1 | 1 |  | 1
 | 10 | 1 | 1 |  | 1
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: 4位二进制同步计数器（4）
DD | QA QB |  |  |  | 
QC QD |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 00 |  |  |  | 
 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 11 | 1 | 1 |  | 1
 | 10 |  |  | 1 | 
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: 4位二进制同步计数器（5）
激励函数
进位RC的输出函数
 | QA | QB | QC | QD | DA | DB | DC | DD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12: 4位二进制同步计数器（6）

## Slide 13: 4位二进制同步计数器（7）
module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
  input wire clk;
  output wire Qa, Qb, Qc, Qd, Rc;
  wire Nor_nQa_nQb, Nor_nQa_nQb_nQc;
  FD FD_A(.C(clk), .D(Da), .Q(Qa)),
  FD_B(.C(clk), .D(Db), .Q(Qb)),
  FD_C(.C(clk), .D(Dc), .Q(Qc)),
  FD_D(.C(clk), .D(Dd), .Q(Qd));
  defparam FD_A.INIT = 1'b0, FD_B.INIT = 1'b0;
  defparam FD_C.INIT = 1'b0, FD_D.INIT = 1'b0;
  INV nQa_L(.I(Qa), .O(nQa)), nQb_L(.I(Qb), .O(nQb)),
  nQc_L(.I(Qc), .O(nQc)), nQd_L(.I(Qd), .O(nQd));
  assign Da = nQa;
  XNOR2 Db_L(.I0(Qa), .I1(nQb), .O(Db)),
  Dc_L(.I0(Nor_nQa_nQb), .I1(nQc), .O(Dc)),
  Dd_L(.I0(Nor_nQa_nQb_nQc), .I1(nQd), .O(Dd));
  NOR4 Rc_L(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .I3(nQd), .O(Rc));
  NOR2 Nor_nQa_nQb_L (.I0(nQa), .I1(nQb), .O(Nor_nQa_nQb));
  NOR3 Nor_nQa_nQb_nQc_L(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule

## Slide 14: 4位二进制同步计数器仿真
initial forever begin
clk = 1’b0; #100;
clk = 1’b1; #100;
end

## Slide 15: 可逆二进制同步计数器（1）
可逆二进制同步计数器通过控制端S选择正向或者反向计数
  S = 1时，正向计数
  S = 0时，反向计数。各触发器逻辑表达式如下式

## Slide 16: 可逆二进制同步计数器（2）
可逆二进制4位同步计数器的行为描述
module counter_4bit_rev(clk, s, cnt, Rc);
input wire clk, s;
output reg [3:0] cnt;
output wire Rc;
initial cnt = 0;
assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
always @ (posedge clk) begin
if (s)
cnt <= cnt + 1;
else
cnt <= cnt - 1;
end
endmodule

## Slide 17: 分频器设计
100MHz信号通过50,000,000次分频后，得到1Hz的秒脉冲方波，作为计数器的脉冲输入
module counter_1s(clk, clk_1s);
input wire clk;
output reg clk_1s;
reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk) begin
if (cnt < 50_000_000) begin
cnt <= cnt + 1;
end else begin
cnt <= 0;
clk_1s <= ~clk_1s;
end
end
endmodule

## Slide 18: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位同步二进制计数器
任务2：以Verilog行为描述方式设计16位可逆二进制同步计数器

## Slide 19: 设计4位同步二进制计数器（1）
新建工程
  工程名称用MyCounter。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用Counter4b。
原理图方式进行设计
进行波形仿真

## Slide 20: 仿真波形图

## Slide 21: 设计4位同步二进制计数器（2）
新建源文件，用作时钟
  类型是Verilog
  文件名称用clk_1s
Verilog行为描述

## Slide 22: 设计4位同步二进制计数器（3）
新建源文件
  类型是Verilog
  文件名称用Top。
  右键设为“Set as Top Module”
输入为clk（100MHZ）时钟
每秒自增1
显示在1位数码管上
Rc显示在LED灯上

## Slide 23: 设计16位可逆同步二进制计数器（1）
新建工程
  工程名称用myRevCounter。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件，设计16位可逆同步二进制计数器
  类型是Verilog
  文件名称用RevCounter
  采用行为描述方式进行设计
波形仿真（包含正向计数和反向计数）

## Slide 24: 仿真波形图

## Slide 25: 设计16位可逆同步二进制计数器（2）
新建源文件，设计100ms时钟
  类型是Verilog
  文件名称用clk_100ms
  采用Verilog行为描述

## Slide 26: 设计16位可逆同步二进制计数器（3）
新建源文件，设计顶层模块
  类型是Verilog，文件名称用Top。
  右键设为“Set as Top Module”
Top模块的输入为clk（100MHZ）时钟
RevCounter模块的时钟输入为100ms时钟
用sw[0]控制自增/自减1（每0.1秒）
计数结果显示在4位数码管上
Rc状态用LED灯来显示

## Slide 27
Thank You !